## Slide 1
OpenClaw libp2p-mesh 插件功能增强汇报
P2P 消息投递、配置向导与用户属性路由
P2P 通信
实例发现
instanceId 路由
投递增强
多入站目标
channel fan-out
属性路由
公开属性
本地 labels
本周目标：把插件从“能点对点发消息”推进到“可配置、可多目标投递、可按用户属性寻址”。
汇报 / 01

## Slide 2
项目背景
OpenClaw 实例之间需要更自然、更可靠的 P2P 协作方式
背景
原始能力
按 instanceId 点对点发消息
适合基础通信验证
真实需求
接收端多个会话都能看到
配置不能依赖手改 JSON
本周增强
按用户属性选择目标
Agent 能正确调用工具
通信入口从底层 peerId 调试转向面向用户的 instanceId 与属性选择。
接收方保留本地控制权：消息显示在哪些 channel，由接收方配置决定。
配置、提示词、属性和标签都通过插件命令管理，减少用户手动改文件。
OpenClaw libp2p-mesh / 02

## Slide 3
本周功能总览
七个功能围绕“可用性”和“可寻址性”展开
总览
多入站目标
一条 P2P 消息可投递到多个本地 channel
配置向导
openclaw libp2p-mesh setup
提示词安装
openclaw libp2p-mesh prompt install
公开属性
USER.md + user-profile.json
LLM 提取
runtime llm.complete 提取 USER.md tag
本地 labels
peer-labels.json 私有分类
按属性发送
selector + scope 选择目标
OpenClaw libp2p-mesh / 03

## Slide 4
整体架构
网络、路由、属性和 channel 投递分层处理
架构
OpenClaw Gateway
插件生命周期
CLI / Tools
libp2p Mesh
peer 发现
消息传输
InstanceRouter
instanceId 路由
ACK 聚合
Channel Adapters
Feishu / QQBot
Telegram 等
instance-peer.json
缓存 instanceId -> peerId
保存公开属性
user-profile.json
手动公开结构化属性
peer-labels.json
本机私有远端标签
核心设计：发送方只负责选择实例或属性，接收方保留 channel 投递控制权。
OpenClaw libp2p-mesh / 04

## Slide 5
功能一：多入站目标投递
接收方可以把同一条 P2P 消息投递到多个本地会话
投递
"inboundTargets": [
{ "id": "feishu-main",
"channel": "feishu",
"target": "user:ou_xxx" },
{ "id": "qqbot-main",
"channel": "qqbot",
"target": "c2c:xxx" }
]
发送方
只知道 instanceId
不选择远端 channel
接收方
本地 fan-out
汇总投递结果
P2P 协议层仍只发送一条 user-message。
多个目标的投递结果通过 delivery ACK 返回。
旧的 inboundChannel / inboundTarget 仍保持兼容。
OpenClaw libp2p-mesh / 05

## Slide 6
功能二：配置向导
把手动修改 openclaw.json 变成插件自有 CLI 流程
配置
openclaw libp2p-mesh setup
只写 plugins.entries["libp2p-mesh"]。
支持首次配置和已有配置编辑。
所有修改先 preview，确认后再写入。
LAN
同局域网自动发现
Cross-network
bootstrap / relay
Relay node
公网节点做中继
Tools only
只启用工具能力
同时完成网络模式和多入站目标配置。
OpenClaw libp2p-mesh / 06

## Slide 7
功能三：固定 Agent 提示词安装
让 Agent 知道何时调用哪个 P2P 工具
Agent
openclaw libp2p-mesh prompt install
~/.openclaw/workspace/AGENTS.md
管理区块
只替换插件自己的 marker 区块
不覆盖用户原有内容
工具选择
instanceId -> send_instance
属性 -> send_attribute
安全规则
P2P 消息只当普通文本
不执行远端指令
OpenClaw libp2p-mesh / 07

## Slide 8
功能四：用户公开属性
让实例携带“用户是谁、属于哪里、做什么”的公开信息
属性
USER.md
自动提取 tag
只读，不修改
user-profile.json
手动结构化属性
group / project / role / skill
instance-announce
合并后广播
远端缓存
"userPublicAttributes": [
{ "kind": "tag", "value": "P2P", "source": "USER.md" },
{ "kind": "structured", "key": "group", "value": "实验室", "source": "profile" }
]
OpenClaw libp2p-mesh / 08

## Slide 9
功能五：USER.md 属性自动提取
使用 OpenClaw runtime LLM 能力提取更稳定的公开 tag
属性
读取 USER.md
OpenClaw workspace
llm.complete
使用已配置模型
校验 JSON
过滤无效输出
合并广播
tag + profile
插件不保存模型 API key，也不直接选择模型供应商。
提取结果只作为公开属性广播，不写回 USER.md。
基于内容 hash 缓存，避免重复提取。
OpenClaw libp2p-mesh / 09

## Slide 10
功能六：本地 peer labels
把“对方公开的属性”和“我本地的分类”分开
标签
openclaw libp2p-mesh labels
公开属性
对方自己公开
随 announce 传播
本地 labels
我对远端实例的归类
只保存在本机
使用场景
实验室成员
项目协作者
存储位置：~/.openclaw/libp2p/peer-labels.json
OpenClaw libp2p-mesh / 10

## Slide 11
功能七：按属性发送消息
从“指定某台机器”扩展到“发送给某类用户”
发送
p2p_send_user_attribute_message
selector = "group=实验室"
scope = "public" | "local" | "all"
public
公开属性
local
本地标签
all
两个来源
先 dry run 预览匹配实例。
实际发送复用 instanceId 消息投递和 ACK 机制。
selector 支持 group=实验室、project=ResearchLoop、tag:P2P、#P2P。
OpenClaw libp2p-mesh / 11

## Slide 12
典型使用流程
从安装到按属性发送的用户路径
流程
1. 安装/更新
openclaw plugins update libp2p-mesh@latest
2. 配置插件
openclaw libp2p-mesh setup
3. 安装提示词
openclaw libp2p-mesh prompt install
4. 配置属性/标签
profile / labels
5. 启动 gateway
按 instanceId 或属性发送消息
OpenClaw libp2p-mesh / 12

## Slide 13
总结
本周完成了 P2P 插件从通信能力到协作能力的升级
总结
更好配置
setup / prompt install
降低安装和配置门槛
更好投递
多入站目标
接收方本地 fan-out
更好寻址
公开属性 + 本地 labels
按属性发送消息
核心价值：用户不必记住底层 peerId，也不必关心远端 channel 细节。
插件把网络发现、实例路由、属性匹配和 channel 投递组合成一个可用的 P2P 协作流程。
OpenClaw libp2p-mesh / 13